## Slide 1
Robótica Computacional
Captura de Imagens

## Slide 2: Modelo de câmera Pinhole
Extraído de http://pt.wikipedia.org/wiki/Câmera_pinhole
Os raios de luz passam por um único orifício pontual e são projetados no fundo da caixa, onde se encontra o sensor de imagem

## Slide 3: Projeção perspectiva
Nas câmeras de vídeo, são as lentes que fazem a projeção da imagem dos objetos no plano do sensor.
Matematicamente, essa projeção é expressa por: (x,y)=M(X,Y,Z), onde (x,y) são as coordenadas do sensor e (X,Y,Z) são as coordenadas no mundo real.
É possível descrever essa projeção de diversas formas, de acordo com o nível de detalhamento dos fenômenos óticos.
O modelo mais comumente usado é o pinhole, ou buraco de alfinete, que descreve como a luz é projetada através de um pequeno orifício dentro de uma caixa fechada.

## Slide 4: Sistemas de coordenadas do modelo
Plano da
imagem
virtual
X, Y, Z: coordenadas da câmera
x, y: coordenadas do plano da imagem
x’, y’: coordenadas da imagem em pixels
f é a distância focal
A resolução do sensor é c, podendo ser expressa em pixels por polegada ou pixels por mm
f
f
Z
Y
X
y'
x'
x
y

## Slide 5: Projeção perspectiva simplificada
h
H
D
Plano da imagem real
Plano da imagem virtual
Objeto
Semelhança de triângulos!
Se tenho 3 entre f, h, H e D consigo encontrar os outros!
Calibração (controlar o ambiente para descobrir parâmetros “desconhecidos”

## Slide 6: Parâmetros do modelo pinhole
Segundo o modelo pinhole, a câmera possui parâmetros intrínsecos e extrínsecos:
Parâmetros intrínsecos: dependem exclusivamente do modelo de câmera utilizada
  Distância focal ( f ): distância entre o centro óptico (o ponto de maior de maior convergência da luz) até a superfície de formação da imagem
  Tamanho e resolução do sensor: definem o tamanho da imagem, em pixels
  Ponto principal: posição na imagem do ponto onde o eixo óptico atravessa o sensor de imagem. Idealmente é posição do pixel central, mas em geral o sensor apresenta um leve deslocamento
Parâmetros extrínsecos: representados por um vetor de translação e uma matriz de rotação 3D, indicam o posicionamento da câmera com relação aos objetos sendo imageados

## Slide 7: Relação entre as projeções dos pontos dos objetos na imagem
tilt (vertical)
pan (lateral)
roll (rolagem)
Y
X
Z
Eixo
óptico

## Slide 8: Estereoscopia
Na formação da imagem, projetamos os objetos 3D e 2D, perdendo a dimensão da profundidade (Z)
Pode ser de interesse descobrir a profundidade dos objetos na imagem. Para isso, precisamos de duas imagens do mesmo objeto, tirado por duas câmeras diferentes
Cada ponto do cenário aparecerá em ambas as imagens em posições distintas.
Às diferenças nas posições são chamadas disparidades.
A partir da disparidade, é possível calcular a profundidade desse ponto

## Slide 9: Câmera estéreo
No caso de termos duas câmeras alinhadas horizontalmente, e apontando na mesma direção, os pontos aparecerão na mesma altura nas imagens de ambas as câmeras, mas em posições diferentes
d
x2
x1
D
X1
X2

## Slide 10: Vamos calcular a profundidade?
d
D

## Slide 11: Cálculo da profundidade
Observem que quanto maior a disparidade (x1’-x2’) menor a distância do objeto. Se a disparidade for zero, a distância é infinita.
A maior dificuldade é saber que ponto na imagem de uma câmera corresponde a que ponto na imagem da outra.

## Slide 12: Exemplo
Uma das imagens tiradas por uma par de câmeras apontando na mesma direção
Profundidade dois objetos na cena. As regiões vermelhas representam as disparidades encontradas entre duas imagens

## Slide 13: Profundidade sem estereoscopia

## Slide 14: Atividade para entrega
Calibrar uma câmera para encontrar distâncias entre objetos no mundo real
Segmentar por cores e encontrar objetos nas máscaras criadas
Dada uma distância em pixels, encontrar a distância equivalente no “mundo real”