## Slide 1
Robótica Computacional
Comportamento, Laser e Odometria

## Slide 2
Comportamento

## Slide 3: Como decidir o comportamento do robô?
Na primeira aula discutimos o seguinte cenário. Qual ação o robô deveria tomar?

## Slide 4: Estrutura de controle de robô
Um robô autônomo vê o ambiente ao redor e depois executa uma ação.
Dependendo do seu comportamento, podemos ter diferentes resultados.

## Slide 5
Notes: Aqui temos o resultado de um comportamento do de um robo limpador, este robo tem uma ação simples, virar quando bate. Pode-se dizer que ele foi capaz de limpar a sala, mas de uma forma pouco otima.

## Slide 6
Notes: Neste caso temos um robo com um comportamento mais sofisticado, limpando a sala de uma forma bem otimizado.
Pergunta: Que tipo de sensores ele precisa? Que tipo de comportamento ele tem?

## Slide 7: Máquina de Estado Finitos

## Slide 8: Máquina de Estado Finitos
Neste exemplo de um robô seguidor de linhas, ele tem 4 estados:
  Virar a direita
  Virar a esquerda
  Linha reta
  Parado
Decisão é feita através do output do sensor IR

## Slide 9
Notes: Aqui temos o resultado de um comportamento do de um robo limpador, este robo tem uma ação simples, virar quando bate. Pode-se dizer que ele foi capaz de limpar a sala, mas de uma forma pouco otima.

## Slide 10
Odometria

## Slide 11: Localização
Localização ajuda o robô a interagir melhor com o ambiente.
O mapa consiste em uma vista superior do mundo e pode ser definido a partir de:
  Coordenadas Global: Eixo fixo no mundo
  Coordenadas Local: Eixo no robô
Na ROS a odometria é dada como:
  Robô Simulado: Localização absoluta.
  Robô Real: Localização com base no encoder das rodas.

## Slide 12: Localização
Além de localização, o robô tem uma orientação.
Orientação podem ser expressas de duas formas:
  Euler (3-upla)
    Combinação de rotação:
  Quaternions (4-upla)
    Números imaginários

## Slide 14
Laser

## Slide 15
LIDAR

## Slide 16: Laser – Robô
Durante a disciplina, vamos não vamos utilizar um sensor LIDAR, mas sim um sensor Laser 2D.
Precisão Angular: Medições realizadas a cada 1°.
Alcance de Detecção: Capaz de detectar objetos em um raio de até 3,5 metros.
Dados de Saída: Lista detalhada de 360 pontos de medição.
Orientação: O primeiro ponto de dados alinha-se com a parte frontal do robô.
  Lembrando que o robô sempre olha para o eixo X.

## Slide 17: Atividades
Agora estão prontos para seguir com as atividades individuais:
Atividade 1 - Introdução ao conceito de máquina de estados.
Atividade 2 – Estrutura básica de nó e controle e ação.
Atividade 3 – Entendendo o conceito de Pose e Odometria.
Atividade 4 - Entendendo a leitura do sensor laser.
Atividade 5 – Desenvolver nossa primeira ação: Andar.
Atividade 6 – Visualização de dados de sensor na ROS 2.